# СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ

# Металлический усиленный

# ELITE

# 40х20 (овал)

ПАСПОРТ

www.ooodirs.ru

8 (800) 55-165-77

ooodirs@mail.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБЧАТЫХ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЕЙ

Для предотвращения схода с крыши снега или падения с нее предметов. И

обеспечении безопасности людей, проходящих под крышей здания.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

| 1 | Труба 40х20х1 мм, 3м | 2 | шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Опора (кронштейн) | 4 | шт |
| 3 | Саморез 8х50 глухарь | 8 | шт |
| 4 | Саморез 4,8х16 сверло | 4 | шт |
| 5 | Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм | 8 | шт |
| 6 | Втулка пластиковая | 4 | шт |
| 7 | Заглушка ф 18 | 4 | шт |
| 8 | Заглушка 40х20 овал | 2 | шт |

3. УКАЗАНИЯ

Рекомендуемый способ крепления снегозадержателя трубчатого - сквозное, к несущей

решетке металлочерепицы саморезами 8х50 мм, на расстоянии от 06 м до 1,0 м от карниза.

Для герметизации в местах крепления используется резиновая прокладка прилагаемая в

комплекте. Расстояние между креплениями - максимум 1,2 м или равняется расстоянию

между стропилами.

1. Трубчатый снегозадержатель устанавливают по периметру кровли на уровне

несущей стены, чтобы снеговая нагрузка распределялась выше карнизного свеса.

2. В месте крепления трубчатого снегозадержателя делают сплошную обрешетку.

Сначала в нижнее отверстие крепления снегозадержателя вставляют трубу. Затем

снегозадержатель крепят саморезами 8х50 мм в прогиб волны, через резиновую

прокладку.

3. После этого вставляют вторую трубу.

4. Снегозадержатель обязательно необходимо устанавливать над мансардными окнами и на многоуровневых кровлях на каждом уровне.

5. Если высота ската больше 6-ти метров, снегозадержатели устанавливаются в два

ряда.

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Трубчатые снегозадержатели соотвествуют ТУ 5262-001-13307906-2012 и

признан годным к эксплуатации.

Дата продажи «     »___________2018 г.

| ТОЛЬКО У НАС!!! | Звонок! Доставка! Получение и оплата! ВСЕ В ОДИН ДЕНЬ!!! | Алюминиевые вышки облегченные | Сетка фасадная от 12 руб за кв.м. | Каски, монтажные пояса в наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вышки тура стальные от 6498 руб. | Хомуты кованные Оцинкованные | Универсальные алюм. вышки ВРПА |
|  |  | Телескопические стойки опалубки | Помосты компактные до 2м высотой | Трубчатые снегозадержатели |
|  |  | Леса рамные от 144 руб за м2 | Алюминиевые лестницы высотой до 12 м. | Усиленный стол каменщика |